## Slide 1: Carport-Gestaltung in München: Von der Baulinie bis zum Gestaltungsbeirat
Münchner Baugebiete setzen Carports nicht nur technischen, sondern auch gestalterischen Anforderungen aus. Bebauungspläne, die Carport-Richtlinie der Lokalbaukommission und bei besonderen Lagen auch der Gestaltungsbeirat bestimmen, was am konkreten Grundstück zulässig ist. Dieser Leitfaden ordnet die Vorgaben und zeigt, wann eine Abstimmung mit der Baubehörde empfehlenswert oder notwendig ist.

## Slide 2: Gestalterische Festsetzungen im Bebauungsplan prüfen
Jeder Bebauungsplan kann für sein Geltungsgebiet spezifische Gestaltungsregeln enthalten, die über die Bayerische Bauordnung hinausgehen. Typische Festsetzungen betreffen die zulässige Dachform, die Farbgebung von Dach- und Wandflächen, diemaximale Firsthöhe, die Sockelhöhe und die Materialität der Konstruktion. Ein Bebauungsplan kann etwa ein Satteldach vorschreiben, eine maximale Wandhöhe von 2,80 Metern festlegen oder die Verwendung von Holz als Oberflächenmaterial ausschließen. Vor der Auswahl eines Carporttyps ist daher die Feststellung der geltenden Bebauungsplan-Festsetzungen für das betroffene Grundstück unerlässlich. Die zuständige B

## Slide 3: Gestalterische Festsetzungen im Bebauungsplan prüfen
ezirksinspektion oder das Stadtarchiv kann Auskunft über den aktuellen Planstand erteilen.

## Slide 4: Die Carport-Richtlinie der Lokalbaukommission
Die Lokalbaukommission der Landeshauptstadt München hat eine städtische Carport-Richtlinie erlassen, die ergänzend zu den Bebauungsplänen gilt. Sie regelt insbesondere die Zulässigkeit von Carports in Vorgärten, da Garagen und überdachte Stellplätze dort grundsätzlich nicht erlaubt sind. Eine Befreiung kommt unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb des Mittleren Rings, in Dorfkernen, denkmalgeschützten Ensembles und einheitlich entwickelten Siedlungen nur dann infrage, wenn ein Ein- oder Zweifamilienwohnhaus vorhanden ist, der Standort auf der Zufahrt zu einer bestehenden Garage oder einem weiteren Carport liegt und das Vorhaben der Hauptnu

## Slide 5: Die Carport-Richtlinie der Lokalbaukommission
tzung des Grundstücks nicht widerspricht. Auch ein entgegenstehender Bebauungsplan schließt eine Befreiung in der Regel aus. Die Richtlinie unterscheidet damit klar zwischen verfahrensfreien Vorhaben nach Art. 57 BayBO und der weitergehenden städtebaulichen Zulässigkeit am Standort.

## Slide 6: Dachform und Materialvorgaben einhalten
Die Dachform des Carports muss sich in die Eigenart der baulichen Umgebung einfügen. In Wohngebieten mit vorherrschendem Sattel- oder Walmdach wird ein Flachdach-Carport oft als Fremdkörper wahrgenommen und kann durch den Bebauungsplan ausgeschlossen sein. Auch die Materialwahl der Dachhaut unterliegt regionalen Vorgaben: In manchen Gebieten sind Blechdächer nur in gedeckten Farbtönen zulässig, in anderen sind Ziegeleindeckungen oder begrünte Dächer ausdrücklich gewünscht. Die Pfosten, Balken und sichtbaren Holzteile eines Carports können ebenfalls gestalterischen Einschränkungen unterliegen, etwa durch eine Vorgabe zum Oberflächenschutz oder

## Slide 7: Dachform und Materialvorgaben einhalten
zur Holzart. Eine Abstimmung der Carportkonstruktion mit der Fassade des Hauptgebäudes erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigungsfreistellung oder Befreiung ohne Auflagen.

## Slide 8: Abstandsflächen und Baulinien beachten
Unabhängig von gestalterischen Vorgaben sind die Abstandsflächen nach der Bayerischen Bauordnung einzuhalten. Carports sind Gebäude im Sinne des Abstandsflächenrechts und müssen daher Mindestabstände zu Nachbargrenzen und -gebäuden wahren, sofern keine Ausnahme greift. Bebauungspläne können darüber hinaus Baulinien oder Baufluchtlinien festlegen, die eine exakte Positionierung des Carports vorschreiben. Ein Carport darf etwa nur auf einer festgelegten Baulinie beginnen oder muss einen Mindestabstand von dieser einhalten. Die Kombination aus Bebauungsplan-Festsetzungen, Abstandsflächenrecht und Carport-Richtlinie ergibt für jedes Grundstück ei

## Slide 9: Abstandsflächen und Baulinien beachten
nen individuell zulässigen Bereich, innerhalb dessen der Carport stehen darf.

## Slide 10: Wann der Gestaltungsbeirat einbezogen wird
Der Gestaltungsbeirat der Landeshauptstadt München berät bei Vorhaben, die in besonders sensiblen städtebaulichen Lagen liegen oder bei denen gestalterische Belange außerhalb des normalen Bebauungsplanrahmens zu beurteilen sind. Das betrifft insbesondere den Bereich um den Mittleren Ring, den Altstadtbereich, denkmalgeschützte Ensembles und Neubaugebiete mit besonders hoher gestalterischer Bindung. Ein Antrag auf Bauvorbescheid oder eine Bauanfrage kann von der Lokalbaukommission dem Gestaltungsbeirat vorgelegt werden, wenn das Vorhaben in einem der genannten Bereiche liegt und die üblichen Festsetzungen nicht eindeutig angewendet werden könn

## Slide 11: Wann der Gestaltungsbeirat einbezogen wird
en. Eine freiwillige Anfrage vor Antragstellung empfiehlt sich, um Auflagen oder Nachforderungen zu vermeiden, die bei einer späteren Vorlage entstehen könnten.

## Slide 12: Sprechhinweise für das Gespräch mit der Baubehörde
Vor einem persönlichen Gespräch bei der Lokalbaukommission oder der zuständigen Bezirksinspektion empfiehlt sich die Vorbereitung folgender Unterlagen: aktueller Auszug aus dem Bebauungsplan, Lageplan mit eingezeichnetem Carportvorschlag, Fotos der vorhandenen Bebauung und des geplanten Standorts sowie eine kurze Beschreibung der geplanten Konstruktion mit Dachform und Material. Benennen Sie im Gespräch klar, ob es sich um eine Frage zur verfahrensrechtlichen Einordnung, zur gestalterischen Zulässigkeit oder zu beiden Punkten handelt. Fragen Sie gezielt nach, ob der geplante Standort im Vorgarten liegt und ob eine Befreiung nach der Carport-R

## Slide 13: Sprechhinweise für das Gespräch mit der Baubehörde
ichtlinie möglich wäre. Notieren Sie den Namen des Sachbearbeiters und eventuelle Auflagen, die mündlich genannt werden, und bitten Sie um schriftliche Bestätigung. So entsteht eine nachvollziehbare Grundlage für die weitere Planung, die unabhängig vom Gesprächspartner verlässlich bleibt.

## Slide 14: Weitere Ratgeber zur Carport-Planung in München
Carport München | Stellplatz planen & Anfrage senden
Carport am Hang: Standortbeurteilung und Konstruktionslösungen bei geneigtem Gelände